## Slide 2: Rescue-Tag
Tim Hebat | Technocorner 2026 - IoT Development
Rizaldy Yakub Mahendra (Ketua)
Raihan Nauval Aziz (Anggota)
Arsalna Bimantaraka (Anggota)
Universitas Negeri Malang | Subtema: Medis dan Kesehatan Masyarakat

## Slide 3: LATAR BELAKANG
Kondisi Keselamatan Tambang Indonesia
Indonesia memproduksi 775,2 juta ton batu bara pada 2023 dengan 310.181 pekerja aktif di sektor pertambangan. (Kementerian ESDM, 2024)
Kecelakaan tambang melonjak: 104 kasus (2021) → 378 kasus (2022) → 217 kasus (2023), dengan 48 korban jiwa.
Severity rate meningkat dari 123,89 → 165 — kecelakaan makin berat dampaknya. (Katadata, 2024)
Masalah Utama:
• Jaringan seluler dan Wi-Fi tidak mampu menembus struktur batuan padat di bawah tanah.
• Tidak ada sistem yang mengintegrasikan pemantauan vital, komunikasi jarak jauh, dan triage otomatis dalam satu wearable.
• Insiden Freeport Grasberg 2025: 7 pekerja terjebak, komunikasi radio putus, evakuasi lebih dari satu minggu.

## Slide 4: SOLUSI: RESCUE-TAG
Rescue-Tag adalah sistem Wearable IoT berbasis LoRa yang dirancang untuk menjawab tantangan keselamatan kerja di lingkungan tambang bawah tanah yang terisolasi dan tidak terjangkau jaringan konvensional.
Tiga Inovasi Utama:
1. Pemantauan Vital Wearable — Heart Rate, SpO2, suhu tubuh, dan deteksi jatuh secara real-time.
2. Klasifikasi Triage Otomatis — Protokol START dijalankan langsung di STM32 tanpa koneksi cloud.
3. Transmisi Adaptif Berbasis Urgensi — Node kritis kirim data tiap 5-10 detik; node normal tiap 30-60 detik.
Pendekatan ini menghemat bandwidth LoRa sekaligus memperpanjang daya tahan baterai secara signifikan.

## Slide 5: ARSITEKTUR SISTEM
Arsitektur IoT Tiga Lapis
LAYER 1 — Edge (Node Wearable)
STM32F401CCU6 membaca sensor setiap 1 detik → proses sensor fusion → klasifikasi triage START → hasilkan skor urgensi (0-3).
LAYER 2 — Komunikasi (LoRa 433 MHz)
LoRa SX1278 (SF9, BW 125 kHz) mengirim data dalam format CSV secara adaptif sesuai skor urgensi ke gateway ESP32.
LAYER 3 — Aplikasi (Gateway + Dashboard)
ESP32 menerima data LoRa, parse CSV ke JSON, kirim ke MQTT broker. Dashboard web (HTML5 + Tailwind CSS + Leaflet.js) tampilkan kondisi vital, status triage, dan lokasi real-time.

## Slide 6: KOMPONEN HARDWARE
Komponen Utama Rescue-Tag
STM32F401CCU6 — ARM Cortex-M4 84 MHz, 105 DMIPS. Otak edge processing dan klasifikasi triage.
MAX30105 (PPG Sensor) — Monitoring Heart Rate dan SpO2 via photoplethysmography. ADC 18-bit, 600 uA aktif.
GY-SHT31 — Sensor suhu tubuh. Akurasi +/-0,3 C, resolusi 0,01 C.
BMI160 (IMU 6-axis) — Akselerometer + giroskop untuk deteksi jatuh dan status mobilitas pekerja.
LoRa SX1278 — Komunikasi 433 MHz jarak jauh tanpa internet. SF 6-12, BW 7,8-500 kHz.
ESP32 + Gateway — Penerima data LoRa, konversi ke JSON, kirim ke MQTT broker ke dashboard web.
Baterai LiPo + TP4056 — Sumber daya 800-1000 mAh dengan manajemen pengisian dan proteksi over-discharge.

## Slide 7: FITUR UTAMA
Vital Sign Monitoring
Memantau Heart Rate, SpO2, dan suhu tubuh secara near real-time menggunakan sensor MAX30105 dan SHT31.
Automatic Triage Classification
Mengklasifikasikan kondisi pekerja ke kategori Hijau, Kuning, Merah, dan Hitam secara otomatis melalui edge processing pada STM32.
LoRa Emergency Communication
Mengirimkan data kondisi pekerja via LoRa jarak jauh tanpa bergantung pada internet atau jaringan seluler.
Real-Time Monitoring Dashboard
Menampilkan status kesehatan, tingkat kedaruratan, peta lokasi pekerja, dan notifikasi darurat secara real-time.

## Slide 8: CARA KERJA SISTEM
Alur Kerja Rescue-Tag
1. Kenakan Rescue-Tag — Pekerja memakai gelang/rompi selama operasional tambang.
2. Akuisisi Sensor — MAX30105, SHT31, BMI160 membaca Heart Rate, SpO2, suhu tubuh, dan gerak setiap 1 detik.
3. Edge Processing & Triage — STM32 melakukan sensor fusion lalu menentukan status triage (Hijau/Kuning/Merah/Hitam) berdasarkan protokol START.
4. Transmisi Adaptif LoRa — Skor urgensi menentukan frekuensi pengiriman: kritis = 5-10 detik, normal = 30-60 detik.
5. Gateway & Dashboard — ESP32 menerima data, konversi ke JSON, kirim ke MQTT. Dashboard web tampilkan kondisi, triage, dan lokasi pekerja real-time.

## Slide 9: KEUNGGULAN RESCUE-TAG
Multimodal Sensor Fusion
Menggabungkan data fisiologis (HR, SpO2, suhu) dan data perilaku (jatuh, mobilitas) untuk klasifikasi triage yang lebih akurat dibanding sensor tunggal.
Edge Processing — Tanpa Cloud
Klasifikasi triage dilakukan langsung di STM32. Respons lebih cepat dan tetap berjalan meski tanpa koneksi internet.
Long Range Communication
LoRa SX1278 433 MHz mampu beroperasi di lingkungan underground dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi.
Low Power & Portable
STM32 dengan mode Stop (1,0 uA) dan transmisi adaptif memperpanjang daya baterai secara signifikan. Form factor ringkas dan wearable.

## Slide 10: METODE PENGEMBANGAN
Prosedur Pembuatan Prototipe
1. Penentuan Ide & Perancangan — Desain skematik, pin mapping (EasyEDA), arsitektur IoT, dan 3D CAD casing.
2. Manufaktur & Perakitan Hardware — Fabrikasi PCB custom, soldering komponen, assembly wearable node dan gateway.
3. Pemrograman Sistem — Firmware STM32 (sensor fusion, triage START, transmisi adaptif) dan firmware ESP32 (gateway MQTT JSON) serta web dashboard.
4. Uji Kinerja & Analisis — Akurasi sensor (MAE HR ≤5 bpm, SpO2 ≤2%), keandalan LoRa (PDR ≥95%), dan validasi end-to-end alur triage.
5. Penyusunan Laporan — Dokumentasi teknis arsitektur sistem, hasil pengujian, dan rekomendasi pengembangan.

## Slide 11: KESIMPULAN & LUARAN
Kesimpulan
Rescue-Tag mengintegrasikan monitoring vital sign, komunikasi LoRa, dan automatic triage classification dalam satu perangkat wearable — menyediakan solusi nyata untuk meningkatkan keselamatan pekerja tambang bawah tanah Indonesia.
Luaran Produk
Prototipe Wearable Rescue-Tag — Perangkat IoT-LoRa fungsional untuk monitoring kondisi pekerja tambang.
Dashboard Monitoring — Tampilkan vital sign, status triage, dan lokasi pekerja secara near real-time.
Dokumentasi Teknis — Desain hardware, firmware, arsitektur komunikasi sebagai referensi open hardware.
Implementasi sistem ini berpotensi mempercepat identifikasi korban dan meningkatkan efektivitas operasi penyelamatan pada kondisi darurat tambang.